Hai mảnh mặt bích Van bi ((BK-F601)) Thời gian nhận: (BK-F601) Mô tả: Hai mảnh thép không gỉ bóng mặt bích Van Thông số kỹ thuật: Hai phần thiết kế tạo điều kiện kiểm tra và sửa chữa thiết kế gốc bằng chứng Blow cháy an toàn là tùy chọn thiết kế chống tĩnh điện là tiêu chuẩn nhiệt độ : -20 ℉ ~ 450 ℉ mặt đối mặt: ASME B16.10 kích thước mặtbích: ASME B16.5 Gắn pad : ISO 5211 Áp lực: ANSI 150 BA hoặc đánh bóng EP cho kênh lưu lượng có sẵn theo yêu cầu Kích thước (1 / 2 "~ 4")

LIỆU DANH SÁCH NO. PHẦN TÊN Thông số kỹ thuật 1 BODY ASTM A351 GR. CF8M/CF8/A216 WCB 2 CAP ASTM A351 GR. CF8M/CF8/A216 WCB 3 Bi ASTM A351 GR. CF8M/CF8 4 SEAT RPTFE 5 Miếng đệm PTFE 6 STEM SS316 / SS304 7 Lực đẩy MÁY GIẶT POLYFILL Teflon 8 ĐÓNG GÓI PTFE 9 RING SS 304 10 Bevel MÁY GIẶT SS 304 11 HEX. NUT SS 304 12 KHÓA SS 304 13 Stopper SS 304 14 XỬ LÝ MÁY GIẶT SS 304 15 XỬ LÝ SS 304 16 BOLT SS 304 17 HEX. NUT SS 304 18 BOLT SS 304 19 MÁY GIẶT SS 304 20 STATIC THIẾT BỊ SPRING 21 XỬ LÝ PIPE SS 304 22 BOLT SS 304 23 SNAP RING SS 304 24 O-ring Viton Kích thước (mm) Kích thước Od OB OC OD E CỦA K L T f Trên N M OP 1 / 2 " 15 60,5 35 88,9 8 12 145 108 9,6 1,6 15,9 4 M5 42 3 / 4 " 20 69,9 43 98,6 8 12 145 117 9,6 1,6 15,9 4 M5 42 1 " 25 79,2 51 108 8,7 14 178 127 9,6 1,6 15,9 4 M6 50 1-1/4 " 32 88,9 63,5 117,3 8,7 14 178 139,7 11,1 1,6 15,9 4 M6 50 1-1/2 " 38 98,6 73 127 15 22 255 165 12,7 1,6 15,9 4 M8 70 2 " 50 120,7 92 152,4 15 22 255 178 14,2 1,6 19,1 4 M8 70 2-1/2 " 65 139,7 105 177,8 15 22 255 190,5 16 1,6 19,1 4 M8 70 3 " 80 152,4 127 190,5 17 25,8 350 203 17,5 1,6 19,1 4 M10 102 4 " 100 190,5 157 228,6 17 25,8 400 228,6 22,3 1,6 19,1 8 M10 102