VỎ BAO CHE BẢO VỆ VÀ GIẢM ÂM (SOUND PROOF)

- Hệ thống vỏ bao che giảm âm có tác dụng bao che máy phát điện và tiêu âm khi máy đang hoạt động.

- Độ ồn: 75 dB(A) @ 7m ở 100% tải, độ ồn đạt theo tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo hoạt động trong môi trường khu dân cư. (đảm bảo phù hợp với qui định của luật môi trường Việt Nam).

Các tiêu chí chung của vỏ cách âm:

- Trang bị các cửa lấy gió tươi vào máy và các cửa thoát khí nóng ra ngoài hợp lý để đảm bảo máy không bị nóng khi hoạt động dài hạn. Các cửa đều có khóa (bằng 01 chìa khóa). Trang bị 01 cửa sổ bằng kiếng dễ dàng quan sát bảng điều khiển từ phía ngoài, khi mở cửa nơi đặt bảng điều khiển, độ ồn không tăng.

- Bố trí các cửa hợp lý để dễ dàng bảo trì.

- Vật liệu vỏ cách âm được làm bằng thép tấm, có tráng kẽm.

Hệ thống vỏ được xử lý sơn tĩnh điện.

- Các phụ kiện làm vỏ giảm âm (khóa, bản lề, bulông ...) bằng thép không rỉ hoặc mạ điện.

- Có trang bị 01 móc cẩu (khoen tròn) trên nắp vỏ giúp cho việc vận chuyển máy được dễ dàng.

- Có trang bị 01 nút dừng khẩn cấp được thiết kế lắp phía ngoài vỏ giảm âm.

- Hệ thống ống pô giảm thanh được đặt bên trong vỏ cách âm.